# 鎳氫電池市場概況

金屬中心ITIS計畫 陳慧娟

# 一、前言

# 鎳的應用領域廣泛，廣泛用於建築、運輸、工程、國防、航空、機械製造及化學工業等各種領域，製造的產品種類高達30萬種以上。目前全球對鎳需求成長較大的領域在油電混合動力車的電池-鎳氫電池，一組電池含鎳約8~10公斤。在國際油價高漲的趨勢下，預估2010年前全球將會有300萬輛油電混合車的需求，鎳金屬需求是3萬公噸，約佔2006~2010年全球鎳金屬新增需求(30萬噸)的十分之ㄧ。以下針對鎳氫電池市場概況作詳細之說明。

# 二、鎳氫電池市場概況

近年來由於油價高漲及環保意識抬頭，對油電混合動力車的需求更為殷切。在油電混合動力車電源方面,以使用壽命長、安全性高、工作溫度範圍大及低成本為選擇之標準。與鉛酸蓄電池相比，鎳氫電池具有功率高、能量高、可快速充電、壽命長、無污染及維護工作少等特性,因此鎳氫電池是油電混合車電池的最佳選擇。

鎳氫電池的設計源於鎳鎘電池，但在改善鎳鎘電池的記憶效應上，有極大的進展，主要改變在於以儲氫合金取代負極原來使用之鎘，因此鎳氫電池可說是材料革新的典型代表。1982 年美國 Ovonic公司申請儲氫合金用於電極製造之專利,使得此一材料開始受到重視,1985年荷蘭的飛利浦公司突破了儲氫合金在充放電過程中容量衰減的問題，終於使鎳氫電池可被廣泛應用。目前日本有8家以上鎳氫電池製造廠，德國、美國、香港、台灣也有鎳氫電池生產廠商,鎳氫電池的市場反應普遍良好。鎳氫電池所造成之污染比鎳鎘電池小很多，因此目前鎳鎘電池已逐漸被鎳氫電池取代。【圖1】所示為專供油電混合動力公共汽車使用之鎳氫電池。

圖1  鎳氫電池

資料來源：Denver Regional Transportation District and Cobasys

除了油電混合電動車，鎳氫電池也廣泛應用於各種電器用品，如：行動電話、手提式攝影機、筆記型電腦、數位相機、PDA及CD player。由於鎳氫電池的體積、重量及性能表現上優於鉛酸電池及鎳鎘電池，所以其市場佔有率正逐漸擴大。

全球雖有許多國家對鎳氫電池投入研發，但	日本廠商仍佔有技術的優勢，所以日本擁有全球鎳氫電池95%以上之產能，其中以松下、三洋及東芝三家廠商為大宗。由於全球鎳氫電池之生產，多數被日系廠商掌握，所以電池的材料供應也都以日商為主。【表1】為目前全球鎳氫電池材料的主要供應廠商。

至於鎳氫電池之鎳來源，目前主要以微米級的鎳粉為原材料。倘若把微米級的鎳粉換為奈米級的鎳粉，參與鎳氫反應的表面積會增加10億倍左右，可使鎳氫電池的功率大幅增加，假設在電池容量不變的情況下，可使鎳氫電池的尺寸和重量大幅減小。這種具有容量大、體積小、重量輕的鎳氫電池，在二次電池市場將會更具競爭力，而將奈米鎳粉應用於鎳氫電池的成功與否，也將是鎳氫電池擴張市場的重要關鍵。

表1  鎳氫電池材料主要供應廠商

三、結論

台灣在目前通訊市場開放的環境下，結合資訊產業的優異技術能力，創造了3C產業的龐大商機，電池正是此種環境下的產物，鎳氫電池的輕薄短小以及高容量的優異性能，與新式電子產品的發展可說相得益彰。鎳氫電池除了在3C產業的廣泛使用，預期未來在第4C產業-汽車-的使用量也將愈來愈大，尤其是在油價高漲的時代更突顯其重要性。國內相關製造廠商應更積極研發生產此具多樣優點且又兼具環保的產品，以創造產品之最大價值及利潤。